Návod na montáž a údržbu akrylátových vaní

SK

Všetky vane značky RIHO sú vyrobené z akrylátu (PMMA) a sú spevnené polyesterom so skleným vláknom. Dno vane je vystužené drevotrieskou. Akrylát je syntetický materiál prefarbený v celom priereze. Vlastnosti akrylátu poskytujú maximálne pohodlie pri používaní vane za predpokladu, že sa budete riadiť pokynmi na inštaláciu a požiadavkami na údržbu vane.

POSTUP:

1) Pred inštaláciou odstráňte kartónový obal a tenkú ochrannú fóliu z vane a skontrolujte, či vaňa nie je poškodená, nevykazuje chyby materiálu alebo výrobné chyby. Vaňu v priebehu inštalácie chráňte vhodným spôsobom (napr. kartón, deka, bublinková fólia, ...). Po vykonaní inštalácie sa záruka spoločnosti RIHO vzťahuje iba na skryté chyby materiálu.

2) Pred inštaláciou vane musí byť inštalovaný prívod teplej a studenej vody a odpad (viď obrázok s odporúčanou vzdialenosťou).

3) Zabudovanie vane musí byť vykonané v priestore s už dokončenými obkladmi alebo omietkou, presahujúcou min. 10 cm pod okraj vane. Lem vane je možné doplniť tlmiacou páskou.

4) Podlaha pod vaňou s tvrdým nepružným povrchom musí byť v rovine.

5) Vaňa musí byť inštalovaná s originálnymi podperami RIHO – postupujte podľa priloženého návodu na montáž podpier.

6) Namontujte prepadovú a odtokovú súpravu.

7) Napustite vaňu po prepad, skontrolujte tesnosť odtokovej súpravy, prekontrolujte polohu vane a sanitárnym silikónovým tmelom alebo tesniacou páskou utesnite špáry po obvode vane (max. 5 mm).

8) Boky vane, ktoré nepriliehajú k stene, sa dajú vymurovať a obložiť, alebo použiť originálne krycie panely RIHO. Možno obložiť celý obvod vane, alebo len niektoré časti.

9) Po zabudovaní musí vaňa zostať demontovateľná, bez zvláštnych stavebných zásahov.

ÚDRŽBA:

Pretože materiál nemá póry a je hladký, neusadzujú sa na ňom prakticky žiadne nečistoty. Stačí, keď vaňu po použití umyjete mokrou hubkou alebo handričkou a tekutým čističom

(neabrazívnym). Odporúčame použiť čistiace produkty RIHO.

OPRAVA DROBNÝCH ŠKRIABANCOV A INÝCH POŠKODENÍ:

Ak sa jedná o drobné odreniny, stačí použiť leštidlo na chróm a laky (bez rozpúšťadla a granúl). Ak výsledok nie je uspokojivý, vybrúste poškodené miesto vodeodolným šmirgľovým papierom zrnitosti 600, a potom jemným papierom zrnitosti 1000. Na záver použite leštidlo na chróm a laky a vaňa bude ako nová.

UPOZORNENIE:

Pokiaľ sa rozhodnete opraviť vaňu sami, konáte tak na vlastnú zodpovednosť!

Možnosť opravy vážnejších poškodení konzultujte vždy so servisným strediskom RIHO.

VÝROBA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, POKIAĽ NEBOLI DODRŽANÉ POKYNY V TOMTO NÁVODE.